ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Техническое задание на открытый конкурс

на обеспечение доступом в сеть Интернет

проживающих в общежитиях МГУ —

ФДС, ДСК, ДСВ, ДСЯ, ДСШ

- Перечень документов, предоставляемых участником размещения заказа в составе  заявки.

Участник размещения заказа должен предоставить в составе заявки копии следующих документов:

  - Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом данного конкурса:

| № п/п | Наименование документа, копию которого следует предоставить | Ссылка на нормативный акт | № пункта технического задания, для выполнения которого необходим документ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лицензия на услуги связи по передаче данных | Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2005 г. N 87 "Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий" (с изменениями от 29 декабря 2005 г.) | 2.1.1, 2.1.2 |
|  | Лицензия на телематические услуги связи | Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2005 г. N 87 "Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий" (с изменениями от 29 декабря 2005 г.) | 2.1.1, 2.1.2 |
|  | Разрешения на эксплуатацию сооружения/сети связи | Приказ Минсвязи России № 113 от 09.09.2002 г. "Правила ввода в эксплуатацию сооружений связи" | 2.1.1, 2.1.2 |

- Общие положения.

  - Все услуги должны быть оказаны своевременно. Услуги должны быть оказаны качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ.

  - Все услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.

  - Все поставляемые товары (при оказании услуг) должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

  - Услуги по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

- Характеристики оказываемых услуг, а также используемых товаров и материалов.

  - Описание оказываемых услуг.

  - Услуга предоставляется 24 часа в сутки ежедневно, без перерывов, за исключением проведения необходимых профилактических и ремонтных работ. Проведение профилактических и ремонтных работ не будет считаться перерывом в предоставлении Услуги и/или нарушением установленных сроков оказания Услуги.

  - Срок проведения профилактических работ в течение календарного месяца не может составлять более 4 часов.

  - Срок проведения ремонтных (восстановительных) работ составляет не более 48 часов с момента получения Заявки о неисправности Оператором, за исключением срока ремонтных работ, если авария (неработоспособность) сети связи Оператора вызвана стихийными бедствиями, а также противоправными действиями третьих лиц в отношении сети связи или оборудования связи Оператора

  - Техническая поддержка должна обеспечиваться  24 часа в день, 7 дней в неделю

  - Услуга должна оказываться на основе современных и перспективных технологий

| № п/п | Наименование услуг | Качественные и количественные характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Проживающим в общежитие МГУ должен быть предоставлен доступ к ресурсам корпоративной сети МГУ |  |
|  | Связанность | Доступ к корпоративной сети МГУ должен быть организован прямым соединение сети провайдера с сетью МГУ на одном из магистральных узлов связи МГУ на условиях пиринга сетей. |
|  | Скорость доступа | Не менее 10 Мбит для каждого проживающего |
|  | Подключение абонентов | Абоненты должны иметь возможность подключиться к корпоративной сети МГУ без использования беспроводных средств связи. |
|  | Проживающим в общежитие МГУ должен быть предоставлен доступ к сети Интернет |  |
|  | Требования к вариантам подключения услуги (тарифам) | Подключение услуги для проживающих должно осуществляться по безлимитным тарифам. Скорость исходящего трафика должна быть не менее 50% от скорости входящего трафика. Услуги должны соответствовать современным требованиям, предъявляемым к скорости доступа к сети Интернет в домовых сетях. Скорости доступа в сеть Интернет в тарифах должны быть различны и охватывать максимально широкий диапазон. Три из предложенных тарифов должны обеспечивать скорость подключение до 100Мб/с. Один тариф должен быть со скоростью свыше 100Мб/с. Оператор вправе изменять тарифы, поданные для оценки по конкурсной процедуре, не чаще 1 раза в год. При этом стоимость тарифа не может увеличиваться, а скорость не может уменьшаться. |
|  | Дополнительные тарифы | Оператор вправе предоставлять услуги по тарифам, отличным от представленных на конкурс. Такие тарифы не могут быть хуже представленных на конкурс по стоимости за 1Мб/с. |
|  | Дополнительные услуги | В читальных залах общежитий (не менее одного читального зала на корпус) должен быть организован бесплатный беспроводной доступ в интернет со скоростью не менее 1Мб на человека. Интернет должен предоставляться из расчёта 20 пользователей для ДСВ и 50 пользователей для ФДС. Также должен быть организован бесплатный беспроводной доступ в интернет со скоростью не менее 1Мб на человека в холле минус первого этажа общежития ДСВ из расчета 20 пользователей, в холлах первого этажа общежития на Литовском бульваре, дом 6, корпус 1 из расчета 40 пользователей. |
|  | Требования по введению в строй сетей провайдера и обслуживанию имеющихся у заказчика | Адреса: Москва, ул. Кравченко, д. 7. (ДСК), Москва, проспект Вернадского, д. 37. (ДСВ), Москва, Литовский бульвар, дом 6, корпус 1 (ДСЯ), Москва, ул. Шаболовка, дом 36 (ДСШ), Москва, Ломоносовский проспект, дом 31 (корпуса 2, 3, 4, 6, 7), 1 корпус нового общежития на улице Светланова (ФДС) |
|  | Обслуживание имеющейся сети в в 1 корпусе нового общежития | Адрес:1 корпус нового общежития на улице Светланова (ФДС) |
|  |  | ЛВС и СКС корпуса должны быть взяты на техническое обслуживание силами провайдера. |
|  |  | Оборудование ЛВС и СКС, установленное в корпусе, должно быть взято на ответственное хранение. По окончанию действия контракта должно быть сдано по акту в работоспособном состояние. |
|  |  | Обслуживание ЛВС и СКС корпуса должны производится сертифицированным специалистом для работы с оборудованием компании Huawei |
|  | Введение в строй ЛВС и СКС провайдера в зданиях общежития | Адреса: Москва, Ломоносовский проспект, 31; проспект Вернадского, 37; улица Кравченко, 7; Литовский бульвар, 6, к. 1; улица Шаболовка, 36 |
|  | Соединение с корпоративной сетью МГУ | Должно быть произведено в течении 15 дней с момента подписания Партнерского договора |
|  | Этап 1. | 10% комнат должны быть оборудованы и подключены к сети интернет и корпоративной сети МГУ в течении 70 календарных дней с момента подписания Партнерского договора |
|  | Этап 2 | 50% комнат должны быть оборудованы и подключены к сети интернет и корпоративной сети МГУ в течении 90 календарных дней с момента подписания Партнерского договора |
|  | Этап 3 | 100% комнат должны быть оборудованы и подключены к сети интернет и корпоративной сети МГУ в течении 120 календарных дней с момента подписания Партнерского договора |
|  | Согласование проекта ЛВС и СКС |  |
|  | Этап 1 | Проект ЛВС и СКС должен быть предоставлен для согласования заказчику (Комиссия по сети интернет в общежитиях) в течении 15 календарных дней после подписания Партнерского договора |

  - Описание используемых товаров и материалов (если при оказании услуг осуществляется поставка товара).

| № п/п | Наименование товара или материала | Наименование параметра указанного товара или материала | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель типа витая пара | Категория | Не ниже 5е |
|  | Короба, лотки, гофроканалы | Цвет | Должен быть согласован с Управлением Общежитиями |
|  | Оптоволокно | Тип | Одномодовое |
|  | Телекоммуникационные шкафы | Размер и цвет | Должны быть согласованы с Управлением Общежитиями |

- Срок оказания услуг(лет, месяцев). 5 лет

- Список документации, которая должна быть передана заказчику перед началом оказания услуг

Исполнительная документация на СКС и ЛВС

- Описание объекта

Приложение № 3

Приложение № 4

- Критерии оценки предложений

  - Стоимость услуги

Вес критерия составляет 50%

Учитываются тарифы со скоростями до 100Мб/с

Рассчитывается по формуле:

Mi=sum(Nk*Tik/Sik) (1<=k<=3), где Tik — стоимость тарифа; Sik — скорость тарифа (k-йы тариф, i-ого провайдера); Nk — весовой коэффициент;N1=0,2; N2=0,35; N3=0,45); k=1 — самый медленный тариф; k=3 — самый скоростной тариф.

Претендент с минимальным значение величины Mi занимает первое место и  получает 100 баллов; каждое следующее место получает на 15 баллов меньше. В случае равенства значений Mi у нескольких (n) претендентов, они получают одинаковое количество баллов, следующие за ними получают  на 15*n баллов меньше. Минимальное значение баллов — ноль.

  - Диапазон скоростей

Вес критерия составляет 30%

Учитываются тарифы со скоростями до 100Мб/с

Рассчитывается по формуле:

Di=min(Si2-Si1,Si3-Si2), где Sik — скорость тарифа; Si1<Si2<Si3.

Претендент с максимальным значение величины Di занимает первое место и  получает 100 баллов; каждое следующее место получает на 15 баллов меньше. В случае равенства значений Di у нескольких (n) претендентов, они получают одинаковое количество баллов, следующие за ними получают  на 15*n баллов меньше. Минимальное значение баллов — ноль.

  - Скорость «медленного» тарифа

Вес критерия составляет 10%

Учитываются тарифы со скоростями до 100Мб/с

Sik — скорость тарифа; Si1<Si2<Si3.

Претендент с максимальным значение величины Si1 занимает первое место и  получает 100 баллов; каждое следующее место получает на 15 баллов меньше. В случае равенства значений Si1 у нескольких (n) претендентов, они получают одинаковое количество баллов, следующие за ними получают  на 15*n баллов меньше. Минимальное значение баллов — ноль.

  - Удобство оплаты

Вес критерия составляет 7%

Учитываются «удобные» варианты оплаты услуги: Сбербанк онлайн, наличными через автоматы оплаты, карточкой через автоматы оплаты/банкоматы, другие системы электронных платежей (не более двух), оплата картой через личный кабинет, оплата через приложение на смартфоне банковской картой или с мобильного счета, услуга «отложенный платеж».

Каждая декларируемая опция оплаты (из перечисленных выше) дает 1 очко величины «удобство оплаты» - Pi.  Документальное заверенное подтверждение опции дает дополнительно 1 очко.

Претендент с максимальным значение величины Pi занимает первое место и  получает 100 баллов; каждое следующее место получает на 15 баллов меньше. В случае равенства значений Pi у нескольких (n) претендентов, они получают одинаковое количество баллов, следующие за ними получают  на 15*n баллов меньше. Минимальное значение баллов — ноль.

  - Телефон технической поддержки

Вес критерия составляет 3%

Оператор, предоставивший документальное заверенное подтверждение бесплатности звонка в службу технической поддержки с мобильного телефона, получает 100 баллов, не предоставивший — 0 баллов.

  - Скоростной тариф

В случае равенства баллов после суммирования по всем критериям (6.1 — 6.5), рассматривается тариф со скоростью свыше 100Мб/с. Побеждает претендент, у которого стоимость 1Мб/с будет минимальной.

- Услуга является целой и неделимой

Оператор берет на себя обязательства по безусловному качественному предоставлению всех видов услуг, которые были им представлены на конкурс.

Ответственный за размещение заказа

заместитель проректора 							С.Ю. Бобровников